广州市女子强制戒毒所新建五、六大队安防监控信息化建设项目第三方验收测评服务采购需求

2019年11月8日

目录

(一)	项目概述	3

(二)	项目背景	3

(三)	项目工期	3

(四)	测评内容	4

(五)	技术要求	48

(六)	服务要求	50

(七)	付款方式	52

广州市女子强制戒毒所新建五、六大队安防监控信息化建设项目第三方验收测评服务采购需求

- 项目概述

（一）采购项目名称：广州市女子强制戒毒所新建五、六大队安防监控信息化建设项目第三方验收测评服务

（二）采购项目预算金额：人民币85800元

（三）采购数量：1项

（四）采购内容：对广州市女子强制戒毒所新建五、六大队安防监控信息化建设项目进行第三方验收测评并出具相应的报告作为信息工程验收的依据。

- 项目背景

根据广州市财政投资信息化项目建设和验收的相关要求，项目终验前需组织第三方测评机构对财政投资信息化项目进行测评，及时发现工程项目中存在的漏洞并督促整改，提高项目建设质量，规范项目验收流程，从而达到加强信息化项目管理的目的。项目建设单位在完成项目合同所有工程并达到测评要求后，应委托具有相关资质的信息工程测评机构对项目实施验收测评并出具相应的报告，测评结果作为信息工程验收的依据。

- 项目工期

要求整个项目测评在合同签订后1月内完成。测评服务商需按照广州市财政投资信息化项目验收管理要求对广州市女子强制戒毒所新建五、六大队安防监控信息化建设项目开展验收测评工作，出具符合管理机构要求的验收测评报告。

- 测评内容

广州市女子强制戒毒所新建五、六大队安防监控信息化建设项目目前已竣工并通过了用户验收、完成了试运行以及通过了安全测评。以下是项目测评内容：

        - 数字视频监控系统

| 序号 | 项目名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.前端配置清单 |
| 1 | 200万高清红外防暴半球（带音频接口） | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 71” | 179 | 台 |
| 2 | 200万高清红外防暴半球 | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 7.2” | 111 | 台 |
| 3 | 200万高清红外防暴枪机 | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 7.3” | 143 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | DC12V2A | 434 | 个 |
| 5 | 枪机支架 | 铝合金材料；外观简洁大方；支架两维调节 | 144 | 台 |
| 6 | 200万像素户外球机（30倍） | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 7.4” | 2 | 台 |
| 7 | 200万高清球机（22倍） | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 7.5” | 7 | 台 |
| 5 | 热成像摄像机 | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 7.19” | 1 | 台 |
| 7 | 球机壁装支架 | 球机壁装支架 | 9 | 台 |
| 8 | 摄像机电源 | DC24V5A | 9 | 个 |
| 9 | 防暴拾音器 | 1、监听面积：50平方； 2、音频传输距离：3000米； 3、频率响应：20Hz ～ 20kHz； 4、灵敏度：－40dB，信 噪 比，75dB （1米40 dB音源）40dB（10米40 dB音源）1KHz at 1 Pa； 5、动态范围：80dB （1KHz at Max dB SPL）； 6、600 ～ 1000欧姆非平衡； 7、输出信号幅度：2.5Vpp/-25db； 8、信号处理电路：DSP数字降噪，AGC自动增益，ALC自动电平控制； | 179 | 台 |
| 10 | 电源网络二合一防雷器 | 最大放电电流10kA(8/20μs) 反应速度：10-12秒级 | 443 | 个 |
| 2.传输部分 |
| 1 | 电气配线 RVV-2*1.0 | 1、线槽、桥架、支架、活动地板内明布放广播线 屏蔽软线(RVVP) 导线截面(mm2以内) 2×1.0 2、导线RVV-2*1.0 3、长度≥8800米 | 1 | 项 |
| 2 | 主干配线 RVV-3*4 | 1、管、暗槽内穿放电源线 屏蔽软线(RVVP) 导线截面(mm4以内) 2×4 2、导线RVV-2*4 3、长度≥3380米 | 1 | 项 |
| 3 | 金属线槽 50*50*0.8 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 120 2、金属线槽50*50*0.8 3、长度≥1100米 | 1 | 项 |
| 4 | 金属线槽 100*50*1.0（垂直主干） | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、金属线槽100*50*1.0 3、长度≥150米 | 1 | 项 |
| 5 | PVC线槽 | 包括PVC管槽头等 | 1 | 批 |
| 3.存储部分 |
| 1 | 高清网络控制键盘 | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 7.8” | 4 | 台 |
| 2 | 24盘位网络硬盘录像机 | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 7.9” | 5 | 台 |
| 3 | 3T硬盘 | 3000G/7200RPM/64M/6Gb/SATA | 120 | 台 |
| 4.监控显示部分 |
| 1 | 42寸LED监视器 | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 7.10” | 6 | 台 |
| 2 | 9路高清解码器 | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 7.11” | 1 | 台 |

        - 对讲监听系统

| 序号 | 项目名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.前端配置清单 |
| 1 | 防暴对讲分机 | 音频频率响应：主机到分机：100HZ~7KHZ 喇叭阻抗：8Ω 音频输出功率：2W THD 10% 控制信号电平：0.2~5V 分机总线接口：数字部分：标准485电平 音频部分：600Ω 0.3875Vrms 控制信号：RS485 | 86 | 台 |
| 2 | 网络对讲分控机 | 显示屏：7英寸TFT 视频联动：标准232电平 监听音频输出功率：3.0W THD 10% 喇叭阻抗：8Ω 振铃声级：70dB(A) 功耗：18W 视频输入：BNC 75Ω 1Vp-p 音频输入：600Ω 0.3875Vrms 协议：TCP/IP 音频频率响应：主机到分机：400HZ~4KHZ 控制信号方式： RS485 网络带宽：100M 受话灵敏度：96dB/150Ω 音频输入：MIC：300Ω ＜0.3875Vrms 音源：300Ω ＜0.775Vrms 送话灵敏度：-58dB 全向 | 2 | 台 |
| 3 | 对讲中继器 | 配合对讲分控机实现信号放大、电源中继和系统扩展。可以实现分机总线的信号放大或中继，可以配合RS485中继模块实现RS485信号的中继（如果需要的话）；可以实现由于分机数量的增加导致电源供给的不足，保证对所有分机提供足够的电源支持，并能连接多个拓展设备。 | 6 | 台 |
| 3.传输部分 |
| 1 | 电气配线 RVVP2*1.0 | 音频频率响应：主机到分机：100HZ~7KHZ 喇叭阻抗：8Ω 音频输出功率：2W THD 10% 控制信号电平：0.2~5V 分机总线接口：数字部分：标准485电平 音频部分：600Ω 0.3875Vrms 控制信号：RS485 | 1 | 项 |
| 2 | 电气配线 RVVP4*1.0 | 显示屏：7英寸TFT 视频联动：标准232电平 监听音频输出功率：3.0W THD 10% 喇叭阻抗：8Ω 振铃声级：70dB(A) 功耗：18W 视频输入：BNC 75Ω 1Vp-p 音频输入：600Ω 0.3875Vrms 协议：TCP/IP 音频频率响应：主机到分机：400HZ~4KHZ 控制信号方式： RS485 网络带宽：100M 受话灵敏度：96dB/150Ω 音频输入：MIC：300Ω ＜0.3875Vrms 音源：300Ω ＜0.775Vrms 送话灵敏度：-58dB 全向 | 1 | 项 |
| 3 | 辅材 | 包括PVC管槽头等 | 1 | 批 |
| 4.监控指挥中心 |
| 1 | 网络对讲主控机 | 显示屏：7英寸TFT 视频联动：标准232电平 监听音频输出功率：3.0W THD 10% 喇叭阻抗：8Ω 振铃声级：70dB(A) 功耗：18W 视频输入：BNC 75Ω 1Vp-p 音频输入：600Ω 0.3875Vrms 协议：TCP/IP 音频频率响应：主机到分机：400HZ~4KHZ 控制信号方式： RS485 网络带宽：100M 受话灵敏度：96dB/150Ω 音频输入：MIC：300Ω ＜0.3875Vrms 音源：300Ω ＜0.775Vrms 送话灵敏度：-58dB 全向 | 1 | 台 |

        - 周界安防报警系统

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.周界视频监控子系统（注：周界视频存储可接入数字视频监控集中存储中） |  |
| 1 | 200W高清网络低照度摄像机 | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 7.6” | 12 | 台 |
| 2 | 高清镜头 | 1/1.8″ 4~15.2mm F1.5自动光圈C接口IR 3MP镜头 | 12 | 个 |
| 3 | 护罩 | 18寸室外型防护罩（带遮阳罩） | 12 | 个 |
| 4 | 支架 | 铝合金+PC材料；外观简洁大方；支架两维调节； | 12 | 个 |
| 5 | 摄像枪立杆 | 立在电子围栏上面 | 12 | 根 |
| 6 | 摄像机电源 | DC12V2A | 12 | 个 |
| 7 | 高清网络云台摄像机 | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 7.7” | 4 | 台 |
| 8 | 云台立杆 | 定做，高度根据实际情况定做 | 4 | 根 |
| 9 | 防水箱 | 防水箱 | 16 | 台 |
| 10 | 监控避雷器 | 三合一监控避雷器/摄像枪电源／控制线／视频三合一避雷器 | 16 | 个 |
| 11 | 锌包钢优化接地棒 | AT 锌包钢优化接地棒（1.5米长） 室外摄像枪接地地网中好用，在不方便建地网的地方，可一段一段延长至8-9米深打入地下。（一套为建设一个单独地网所用材料，含多组接地棒，达到小于等于10Ω） | 16 | 套 |
| 12 | 自动降阻接地模块 | 接地模块500*400*60 | 16 | 个 |
| 13 | 电源线 | RVV 3*1.5 长度≥200米 | 1 | 项 |
| 14 | 主干电源线 | RVV 3*4.0 长度≥900米 | 1 | 项 |
| 15 | 电源线 | RVV 2*1.0 长度≥500米 | 1 | 项 |
| 16 | 控制线 | RVVP 2*1.0 长度≥1200米 | 1 | 项 |
| 17 | 接地线 | BVR/1×10 长度≥800米 | 1 | 项 |
| 18 | 弱电管 | 110联排4米B水管（镀锌管槽） 长度≥800米 | 1 | 项 |
| 19 | 强电管 | 75联排4米B水管（镀锌管槽） 长度≥800米 | 1 | 项 |
| 20 | 主干开挖 | 水泥地、草地开挖、回填 | 1 | 项 |
| 2.周界报警子系统 |  |
| 1 | 红外双鉴 | 抗强光达50，000LUX，内置自动调节强光过滤系统，避免受强光或汽车灯光的影响;全密封防雨（雾）、防尘（虫）等的一体化结构设计使其能在恶劣的环境中正常工作;当遇到浓雾或天气恶劣时探测器会自动增强灵敏度（AGC电路）;采用三元同轴非球面精密光学聚焦镜以及四路总线控制技术;真正做到了八光束的性能、内置光学瞄准镜及特有的转换电路设计，便于调试;射束遮断周期可调使其更加灵活适应性更强;接收信号强度多级LED指示灯（校准更精密）;水平/垂直光学角度调整方便，易于校准;模块化的设计便于探测器的添加及层叠;步进式精密微调，使校准更精确;具有高水准的抗RFI/EMI能力 ;独特的数字滤波电路设计;四段频率可选,杜绝串扰 ;内置防雷击电路设计 | 7 | 对 |
| 2 | 微波对射 | 最大探测距离不小于180米 中心位置达1.8m高，5m宽度，雪层0.5m,草层0.3m *防雨，防雾，适合户外使用 抗RFI/EMI干扰 适应各种恶劣环境 抗小动物干扰 工作温度范围： -20°C ---- +65°C 全天候 工作以及 防破坏外壳设计 高等级抗射频干扰和抗电磁干扰 符合IP 65规范（防水，防尘设计） 电源丢失保护以及使用备用电源的可能 容易安装和调整设置； 多级灵敏度调节 用于保护高安全度的区域 可选择立杆安装 | 6 | 对 |
| 3 | 电子围栏 | 8线制 电子围栏总高度（毫米）：1500 线柱间距（米）：4 长度≥600米 使用不锈钢材料，按用户监管要求定制 带室外防雷设施 | 1 | 项 |
| 4 | 电子围栏主机 | 差电压技术，每线有电击，相邻两线有压差；输出电压：5～10kV；低压700～1000V；输出电流峰值：<10A；脉冲宽度：≤0.1s；脉冲间隔时间：1～1.5s；脉冲输出电量：≤2.5mC；脉冲输出能量：≤5.0J计算机联网控制1～32台；LCD液晶显示每根网线运行电压。 | 6 | 台 |
| 5 | 报警主机 | 性能： • 多达248个可编程防区. • 支持多种防区扩展模块:单防区扩展模块，双防区扩展模块,8防区扩展模块。 • 二路总线，每一路最多接模块120个，通讯距离单向最远可达2600m(RVV2 x 1.0) • 16个独立分区，可分别布防/撤防。 • 162个操作密码。有管理系统的工程密码和系统主人码;同时每个分区可设10个密码。 • 可接16个键盘。长度最远可达350m（RVV4 x 1.0） • 多达240路继电器输出模块可实现与防区报警联动需求,多种灵活的编程设定。 • 主机直接通过RS232与计算机连通，计算机可直接与打印机相连，实现警情的实时打印与记录。 • 多达２００条事件信息记录，用键盘可随时查询。 • 系统可选用PSTN模块与电话接警中心相连，支持ContactID通讯格式。当接警中心忙碌或电话线路故障时，系统可记录48条事件信息.待通讯恢复时可再次上报。 | 1 | 台 |
| 6 | 微波对射立杆 | 根据高度定制 | 12 | 根 |
| 7 | 微波避雷器 | 三合一监控避雷器/摄像枪电源／控制线／视频三合一避雷器 | 12 | 个 |
| 8 | IP模块 | 网络通讯模块，实现网络远程控制功能 | 1 | 个 |
| 9 | 编程键盘 | LCD编程键盘 | 1 | 台 |
| 10 | 防区模块 | 单防区扩充模块 | 6 | 个 |
| 11 | 声光报警器 | 闪烁灯光、报警声音 | 8 | 个 |
| 12 | 报警管理软件 | 总线制报警软件,电子地图显示（500个点），带加密狗，可对主机布/撤防 | 1 | 套 |
| 13 | 电源线 | RVV 4*1.0电源线,三线扁形 长度≥1200米 | 1 | 项 |
| 14 | 数据线 | RVV 2*1.0电源线,三线扁形 长度≥1200米 | 1 | 项 |
| 15 | 弱电管 | 110联排4米B水管（镀锌管槽） 长度≥800米 | 1 | 项 |
| 16 | 强电管 | 75联排4米B水管（镀锌管槽） 长度≥800米 | 1 | 项 |
| 3.周界应急广播子系统 |  |
| 1 | 麦克风 | 带四声前奏音广播麦克风 | 1 | 台 |
| 2 | IP网络广播控制主机 | 采用音频解压缩技术(MP3标准)，所有节目通过网络或拷贝贮存在服务器中，通过各终端的遥控器进行交互，交互命令传送到服务器，由服务器解释并按请求播出。在功能上，不仅能够完全实现传统广播系统的基本功能，还具备互动点播、寻址广播等功能。包括自动打铃、背景音乐播放、领导讲话、播送通知和转播电台节目等。一线多用，系统可设定任意多个组播放制定的节目；通过遥控器控制分布在每个数字广播终端完成音频服务器中资料库的任意点播；将外接音频接入采播工作站时压缩成高音质数据流，并通过网络发送广播数据；数字广播终端具有独立IP地址。支持主干局域网小区域采用传统定压音频线传输方式；支持跨网关；局域网能到达之处，定压传输达1公里；支持19路数字音源 | 6 | 台 |
| 3 | IP网络音频转换器 | 立体声音频输出，内置前置放大功能，直接与纯后级功放配套使用。当有网络音频信号输入，通过网络音频数字信号转换成音频模拟信号输出时，同时有短路信号激活输出。当网络音频信号输入停止时，短路信号激活也将关闭，与DCI-II系列功放配使用，可实现功放进入自动省电功能；有音频信号时，功放打开 | 6 | 台 |
| 4 | 70W合并式定压功放 | 1、整机输出大小由总音量电位器调节控制； 2、具有完善的输出短路保护和开机软起动保护功能； 3、结构小巧、美观大方（90*270*260MM）,方便摆放到室内台面和安装到机柜上使用； 4、设有100V或70V“机内可选”定压输出和4、8、16Ω定阻(平衡,不接地)输出， 5、具有自动省电功能，当本机持续一分钟检测到无广播音频信号输入时，设备自动切断功放主电源，当检测到有广播音频信号后，本机在3秒钟以内自动打开功放主电源，从而达到节能的效果； | 6 | 台 |
| 5 | 报警主机 | 具有远程开、关机和消防演习功能 | 1 | 台 |
| 6 | 号角50W | 功率：50w；输入电压：70/100V；频率响应：110Hz-15kHz；灵敏度：92±3dB；产品尺寸：Φ170*252mm；包装尺寸：340*210*210mm；材质：镁铝合金；净重：3.4kg；毛重：3.7kg； | 6 | 个 |
| 7 | 广播线 | ZB-RVV 3×1.5mm2 长度≥1200米 | 1 | 项 |

        - 电教数字点播系统

| 序号 | 项目名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.前端配置清单 |
| 1 | 智能数字电视一体机 | 1. 42寸LED液晶显示面板 2. IP 协议: IPv4 3. 网络协议: TCP/IP, HTTP, POP3, DHCP, DNS,FTP, NTP, SSL, PPPoE, SNMP, SMTP 4. 传输流协议:IPTV组播(IGMP control)、视频点播 (RTSP/RSVP control) 5. 传输协议: TS over UDP, TS over RTP 6. 支持本地页面电视ATV，AV， HDMI等信号源的随意切换。 7. 支持全格式解码包括（MPEG2/4、H264、VC1、RMVB、DIVX） 8. 支持 H.263/H.264 编码，最高编码支持到 D1 | 90 | 台 |
| 2 | IPTV客户端 | 支持视频直播，点播，图片，文字发布。支持终端管理，消息推送，远程升级。 | 90 | 台 |
| 2.控制部分 |
| 1 | 卫星电视接收器 | 卫星电视接收设备,能接收卫星电视节目不少于60个 | 50 | 台 |
| 2 | 高清编码器AV | 支持H.264（4：2：2）编码; 输出码率连续可调，使用灵活方便； 丰富的输入输出接口，实现自由接入； 可本地和远程控制网管； 液晶显示，操作方便灵活； 高可靠性设计，运行稳定； 码流复用功能； 支持6路AV信号输入. | 9 | 台 |
| 3 | 高清编码器HDMI | 支持H.264（4：2：2）编码; 输出码率连续可调，使用灵活方便； 丰富的输入输出接口，实现自由接入； 可本地和远程控制网管； 液晶显示，操作方便灵活； 高可靠性设计，运行稳定； 码流复用功能； 支持6路AV信号输入. 支持1路HDMI信息输入 | 1 | 台 |
| 4 | IPTV流媒体系统 | 包含点播服务、直播服务、视频流化、流媒体文件管理、文件缓存。信息发布等功能 | 1 | 套 |
| 5 | IPTV管控系统 | 用户管理、视频内容管理、服务器管理、产品管理、消息管理、用户信息等功能。 | 1 | 套 |
| 6 | IPTV云端平台 | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 7.12” | 1 | 套 |
| 7 | 点播服务器 | 配2个相当于英特尔®新一代至强®处理器 E5-2640 (六核 2.5 GHz,15MB共享三级缓存,95W); 16GB PC3-10600R (寄存式内存，配置为4x4GB，总计可扩20条DIMM); 标配双千兆以太网卡以及1个管理专用千兆以太网口; 标配集成1个智能阵列控制器，512MB独立缓存;4*300G SAS 10K硬盘; 标配支持8块SFF小尺寸热插拔硬盘,可选16 SFF小尺寸硬盘笼; 2个800W通用插槽热插拔高效电源,标配即为1+1冗余;DVD±RW刻录光驱;2U机架式带免工具安装导轨 | 1 | 台 |

        - 管教信息发布系统

| 序号 | 项目名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.前端配置清单 |  |
| 1 | 信息发布终端 | 55寸LED液晶一体机技术参数： 显示器件要求：LED屏；屏幕比例：16:9； 有效屏幕尺寸：55寸； 显示屏保护面板为防眩防反光钢化保护玻璃(要求画面清晰不能影响画面效果)，透光率≥95%，厚度不低于4mm； 对比度：≥5000:1；物理分辨率≥1920X1080P； 亮度: 500cd/㎡；显示色数: 16.7M (10 bit)；可视角度：≥178°； 待机功耗:＜3W；最大功耗＜220W CPU：相当于双核1.8G 2M二级缓存 内存：不小于4G/DDR3 硬盘：不小于SATA 500G | 44 | 台 |
| 2 | 信息发布客户端软件 | 终端客户端软件 | 44 | 台 |
| 2.控制部分 |  |
| 1 | 信息发布服务器 | 配2个相当于英特尔®新一代至强®处理器 E5-2640 (六核 2.5 GHz,15MB共享三级缓存,95W); 16GB PC3-10600R (寄存式内存，配置为4x4GB，总计可扩20条DIMM); 标配双千兆以太网卡以及1个管理专用千兆以太网口; 标配集成1个智能阵列控制器，512MB独立缓存;4*300G SAS 10K硬盘; 标配支持8块SFF小尺寸热插拔硬盘,可选16 SFF小尺寸硬盘笼; 2个800W通用插槽热插拔高效电源,标配即为1+1冗余;DVD±RW刻录光驱;2U机架式带免工具安装导轨 | 1 | 台 |
| 2 | 管理客户端 | CPU:不低于 i3 处理器i3-3240 /MATX Q75主板/内存：1*2G DDRIII 1066 /集成显卡/主板集成千兆网卡/DVD光驱/硬盘500G（7200/SATA2）/USB键盘/USB光电鼠标/简体中文操作系统/ 显示器：19宽屏,三年保修及上门服务，含显示器。 | 1 | 台 |
| 3 | 信息发布服务端软件 | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 7.13” | 1 | 套 |

        - 智能AB门及管教门禁系统

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.AB门出入口控制系统 |  |
| 1 | 感应读卡器 | 1. 读写卡类型：符合国密算法CPU卡 2. 读卡距离：小于30mm 3. 读卡时间：小于0.5秒 4. 内部数据保存时间：5~10年（停电数据可保存3年） 5. 通讯方式：RS485/TCP/IP 6. 读卡器接口：RS485/Wiegand | 2 | 台 |
| 2 | 感应发卡器 | 1. 读卡类型：SM1加密算法的国产CPU卡 2. 电源电压：DC5V 3. 感应距离：25MM | 1 | 台 |
| 3 | 身份证信息采集器 | 能对二代身份证进行信息采集 和软件平台无缝对接，读取的信息能实时上转到系统中，实现自动读取信息并存储，无须人工登记 | 1 | 台 |
| 4 | 人脸识别器 | 国内知能品牌，3.5寸屏以上 | 4 | 台 |
| 5 | 多门互锁门禁控制器 | 1. 最多支持4个门禁点 2. 具有多个门的门点互锁功能 3. 用户数：5000条以上 4. 存储记录：10万条以上 5. 输出：4组电锁控制（继电器）输出、一组报警输出 6. 外接读头类型： RS485/Wiegand 7. 外接设备：4组开门按钮控制、4组门磁输入、一组报警输入 8. 通讯方式：采用ICP/IP通讯方式 9. 工作模式：可实时在线传输门禁刷卡记录，也可在脱网情况下独立离线使用 10. 掉电数据保存：3年以上 11. 数据满处理：门禁控制器内存储数据满时门禁出入记录将自动循环覆盖旧记录，不会因数据满而停止工作 12. 供电方式：AC 220V 13. 电源输出：读头、电锁均可由门禁控制器供电，输出电压为DC 12V。 | 4 | 台 |
| 6 | 双翼转匣机 | 设备外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方、防锈、耐用，并且对外采用标准电气接口，能方便地将磁卡、条码卡、ID卡、IC卡等读卡器集成在本设备上，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。 一、功能特点 1）具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用； 2）非法进入报警 3）防冲功能，在没有接收到开闸信号时，伸缩臂自动锁死； 4）红外/机械双重防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小，同时发出声光报警信号； 5）具有自动复位功能，行人读有效卡后，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限； 6）统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理； 7）整个系统运行平稳、噪音小； 二.技术参数 1)电源电压：AC220±10% V、50HZ 2)驱动电机：直流电机 24V/100W 3)工作环境温度：-15OC - 60 OC 4)相对湿度：相对湿度≤90%、不凝露 5)输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号 驱动电流＞10mA 6)通信接口：RS485电气标准, 7)通信距离：≤1200米 8)最大通道宽：550mm 9)闸门开、关时间：1.5秒 结构：框架结构/标准不锈钢外壳 外形尺寸：长1200×宽300×高1000（mm） 闸杆转向：双向 | 2 | 台 |
| 7 | 转匣门感应读卡器 | 1. 读写卡类型：符合国密算法CPU卡 2. 读卡距离：小于30mm 3. 读卡时间：小于0.5秒 4. 内部数据保存时间：5~10年（停电数据可保存3年） 5. 通讯方式：RS485/TCP/IP 6. 读卡器接口：RS485/Wiegand | 4 | 台 |
| 8 | 开门按钮 | 开门按钮 | 12 | 个 |
| 9 | 200万高清红外防暴枪机 | 详见招标“七、主要设备技术指标要求7.3” | 8 | 台 |
| 10 | 枪机支架 | 铝合金材料； 外观简洁大方； 支架两维调节 | 8 | 台 |
| 11 | 摄像机电源 | DC12V2A | 8 | 个 |
| 12 | 200W像素户外球机（30倍） | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 74” | 1 | 台 |
| 13 | 球机壁装支架 | 球机壁装支架 | 1 | 台 |
| 14 | 摄像机电源 | DC24V5A | 1 | 个 |
| 15 | 55寸LED液晶一体机 | AB门通道人员进行显示设备： 显示器件要求：LED屏；屏幕比例：16:9； 有效屏幕尺寸：55寸； 显示屏保护面板为防眩防反光钢化保护玻璃(要求画面清晰不能影响画面效果)，透光律≥95%，厚度不低于4mm； 对比度：≥5000:1；物理分辨率≥1920X1080P； 亮度: 500cd/㎡；显示色数: 16.7M (10 bit)；可视角度：≥178°； 待机功耗:＜3W；最大功耗＜220W CPU：不低于双核1.8G 2M二级缓存 内存：4G/DDR3 硬盘：SATA 500G | 2 | 台 |
| 16 | 24口千兆接入交换机 | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 7.14” | 1 | 套 |
| 17 | 国密卡 | 国密SM7卡 | 800 | 张 |
| 18 | 工作台 | 定制 | 1 | 项 |
| 19 | 机柜 | 22U机柜 | 1 | 台 |
| 20 | 工作站 | CPU: 不低于i3 处理器i3-3240 内存：1*2G DDR3 集成显卡 主板集成千兆网卡 DVD光驱 硬盘500G（7200/SATA2） USB防水抗菌键盘 USB光电抗菌鼠标 显示器：19宽屏 | 2 | 台 |
| 21 | 门禁管理服务器 | 配2个相当于英特尔®新一代至强®处理器 E5-2640 (六核 2.5 GHz,15MB共享三级缓存,95W); 16GB PC3-10600R (寄存式内存，配置为4x4GB，总计可扩20条DIMM); 标配双千兆以太网卡以及1个管理专用千兆以太网口; 标配集成1个智能阵列控制器，512MB独立缓存;4*300G SAS 10K硬盘; 标配支持8块SFF小尺寸热插拔硬盘,可选16 SFF小尺寸硬盘笼; 2个800W通用插槽热插拔高效电源,标配即为1+1冗余;DVD±RW刻录光驱;2U机架式带免工具安装导轨 | 1 | 台 |
| 22 | 访客终端一体机 | 防暴表面声波触摸屏 19″液晶显示器 全钢制结构，表面采用豪华金属汽车烤漆、内含电源控制面板，音响和功放技术，标准RJ45网络接口。 相当于或优于Intel E430 CPU ≥2G内存 ≥500G硬盘 集成显卡网卡 可接入身份证采集器、读卡器。 | 1 | 台 |
| 23 | 电源线 | RVV 3*4 长度≥100米 | 1 | 项 |
| 24 | 数据线 | RVV 2*1.0 长度≥200米 | 1 | 项 |
| 25 | 五类屏蔽4对双绞线（线槽） | 1、敷设双绞线缆 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 4CAT5 2、五类4对双绞线缆 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 4、长度≥200米 | 1 | 项 |
| 2.管教大院门禁系统（强戒宿舍出入口、大队出入口） |
| 1 | 网络门禁一体机 | 1. 可采用卡+密码方式 2. 用户数：2000条以上 3. 存储记录：10万条以上 4. 通讯方式：采用ICP/IP通讯方式 5. 工作模式：可实时在线传输门禁刷卡记录，也可在脱网情况下独立离线使用 6. 输出：1组电锁控制输出 7. 外接设备：1组开门按钮控制、1组门磁输入 | 10 | 台 |
| 2 | 闭门器 | 闭门器 | 10 | 个 |
| 3 | 电锁 | 电锁 | 10 | 把 |
| 4 | 开门按钮 | 开门按钮 | 10 | 个 |

        - 网络及综合布线系统

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.总图主干系统 |
| 1 | 室外单模光纤 24芯铠装 | 1、敷设光缆 管暗槽内穿放 36芯以下//换：室外单模光纤 24芯铠装 2、室外单模光纤 24芯铠装 3、长度≥600米 | 1 | 项 |
| 2 | 室外单模光纤 12芯铠装 | 1、敷设光缆 管暗槽内穿放 24芯以下//换：室外单模光纤 12芯铠装 2、室外单模光纤 24芯铠装 3、长度≥1200米 | 1 | 项 |
| 3 | 室外单模光纤 12芯铠装 | 1、敷设光缆 管暗槽内穿放 36芯以下//换：室外单模光纤 12芯铠装 2、室外单模光纤 12芯铠装 3、长度≥2000米 | 1 | 项 |
| 4 | 单模光纤尾纤 1m | 1、布放尾纤 终端盒至光纤、配线架 2、单模光纤尾纤 LC 1m | 264 | 条 |
| 5 | 光纤耦合器 LC双工 | 1、安装光纤耦合器 2、光纤耦合器 LC双工 | 264 | 块 |
| 6 | 两芯单模光纤跳线 3m | 1、布放尾纤 光纤配线架内跳线 2、两芯单模光纤跳线 LC-LC 3m | 100 | 条 |
| 7 | 光纤配线架 24口 | 1、配线架安装 24口 2、光纤配线架 24口 | 4 | 台 |
| 8 | 光纤配线架 12口 | 1、配线架安装 12口 2、光纤配线架 12口 | 14 | 台 |
| 10 | 室外硬质PVC管 D110 | 1、电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径mm以下) 100 2、PVC塑料管 D110 3、长度≥3000米 | 1 | 项 |
| 11 | 手井 600*600 | 1、砂井(水泥砂浆面) 砖 2、现场搅拌 M7.5水泥石灰砂浆 3、现场搅拌 1:2.5水泥砂浆 4、C10普通商品混凝土20石 5、C20普通商品混凝土20石 6、井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座//换：高强复合材料井盖、井座 600*600 7、高强复合材料井盖、井座¦600*600 8、砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 石灰砂浆 1：2 | 13 | 座 |
| 12 | 挖沟槽土方\填方 | 1、人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在4m内//调：D1-1-10*0.06 2、挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土//调：D1-1-29*0.94 3、回填土夯实机夯实平地 | 1 | 项 |
| 2.五大队综合布线 |
| 1 | 五类屏蔽4对双绞线（线槽） | 1、敷设双绞线缆 线槽、桥架、活动地板内布放(对以内) 4CAT6 2、五类4对双绞线缆 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4、长度≥29900米 | 1 | 项 |
| 2 | 摄像机接入信息点（单口）模块 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、8位模块式信息插座 TD | 185 | 套 |
| 3 | 数字电视接入信息点（单口）模块 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、8位模块式信息插座 TD | 45 | 套 |
| 4 | 信息发布接入信息点（单口）模块 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、8位模块式信息插座 TD | 14 | 套 |
| 5 | 门禁信息点（单口）模块 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、8位模块式信息插座 TD | 5 | 套 |
| 6 | 办公信息点（双口）模块 | 1、安装8位模块式信息插座 双口 2、8位模块式信息插座 TO | 50 | 套 |
| 7 | 24口五类屏蔽配线架 | 1、配线架安装 24口 2、五类屏蔽配线架 24口 | 3 | 套 |
| 8 | 48口五类屏蔽配线架 | 1、配线架安装 48口 2、五类屏蔽配线架 48口 | 7 | 套 |
| 9 | 五类电缆跳线 | 1、跳线卡接 2、五类电缆跳线 2m | 408 | 条 |
| 10 | 24位理线器 | 跳线整理器 | 3 | 套 |
| 11 | 48位理线器 | 跳线整理器 | 7 | 套 |
| 12 | 金属线槽 200*150*1.5 | 金属线槽 200*150*1.5 长度≥330米 | 1 | 项 |
| 13 | 金属线槽 200*100*1.5 | 金属线槽 200*100*1.5 长度≥360米 | 1 | 项 |
| 14 | 金属线槽 100*50*1.0 | 金属线槽 100*50*1.0 长度≥300米 | 1 | 项 |
| 15 | PVC线槽 | PVC线槽 长度≥5000米 | 1 | 项 |
| 16 | 42网络机柜2000*800*800 | 42网络机柜2000*800*800 | 3 | 台 |
| 3.六大队综合布线 |
| 1 | 五类屏蔽4对双绞线（线槽） | 1、敷设双绞线缆 线槽、桥架、活动地板内布放(对以内) 4CAT6 2、五类4对双绞线缆 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 4、长度≥29900米 | 1 | 项 |
| 2 | 摄像机接入信息点（单口）模块 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、8位模块式信息插座 TD | 181 | 套 |
| 3 | 数字电视接入信息点（单口）模块 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、8位模块式信息插座 TD | 45 | 套 |
| 4 | 信息发布接入信息点（单口）模块 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、8位模块式信息插座 TD | 14 | 套 |
| 5 | 门禁信息点（单口）模块 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、8位模块式信息插座 TD | 5 | 套 |
| 6 | 办公信息点（双口）模块 | 1、安装8位模块式信息插座 双口 2、8位模块式信息插座 TO | 54 | 套 |
| 7 | 24口五类屏蔽配线架 | 1、配线架安装 24口 2、五类屏蔽配线架 24口 | 3 | 套 |
| 8 | 48口五类屏蔽配线架 | 1、配线架安装 48口 2、五类屏蔽配线架 48口 | 7 | 套 |
| 9 | 五类电缆跳线 | 1、跳线卡接 2、五类电缆跳线 2m | 408 | 条 |
| 10 | 24位理线器 | 跳线整理器 | 3 | 套 |
| 11 | 48位理线器 | 跳线整理器 | 7 | 套 |
| 12 | 金属线槽 200*150*1.5 | 金属线槽 200*150*1.5 长度≥330米 | 1 | 项 |
| 13 | 金属线槽 200*100*1.5 | 金属线槽 200*100*1.5 长度≥360米 | 1 | 项 |
| 14 | 金属线槽 100*50*1.0 | 金属线槽 100*50*1.0 长度≥300米 | 1 | 项 |
| 15 | PVC线槽 | PVC线槽 长度≥5000米 | 1 | 项 |
| 16 | 42网络机柜2000*800*800 | 42网络机柜2000*800*800 | 3 | 台 |
| 4.工厂综合布线 |
| 1 | 五类屏蔽4对双绞线（线槽） | 1、敷设双绞线缆 线槽、桥架、活动地板内布放(对以内) 4CAT6 2、五类4对双绞线缆 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 4、长度≥8800米 | 1 | 项 |
| 2 | 摄像机接入信息点（单口）模块 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、8位模块式信息插座 TD | 70 | 套 |
| 3 | 信息发布接入信息点（单口）模块 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、8位模块式信息插座 TD | 14 | 套 |
| 4 | 办公信息点（双口）模块 | 1、安装8位模块式信息插座 双口 2、8位模块式信息插座 TO | 16 | 套 |
| 5 | 48口六屏蔽配线架 | 1、配线架安装 48口 2、五类屏蔽配线架 48口 | 2 | 套 |
| 6 | 五类电缆跳线 | 1、跳线卡接 2、五类电缆跳线 2m | 120 | 条 |
| 7 | 48位理线器 | 跳线整理器 | 2 | 套 |
| 8 | 金属线槽 200*150*1.5 | 金属线槽 200*150*1.5 长度≥60米 | 1 | 项 |
| 9 | 金属线槽 200*100*1.5 | 金属线槽 200*100*1.5 长度≥560米 | 1 | 项 |
| 10 | PVC线槽 | PVC线槽 长度≥1500米 | 1 | 项 |
| 11 | 22网络机柜2000*600*600 | 22网络机柜2000*600*600 | 2 | 台 |
| 4.工厂综合布线 |
| 1 | 五类屏蔽4对双绞线（线槽） | 1、敷设双绞线缆 线槽、桥架、活动地板内布放(对以内) 4CAT6 2、五类4对双绞线缆 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 4、长度≥8800米 | 1 | 项 |
| 2 | 摄像机接入信息点（单口）模块 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、8位模块式信息插座 TD | 70 | 套 |
| 3 | 信息发布接入信息点（单口）模块 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、8位模块式信息插座 TD | 14 | 套 |
| 4 | 办公信息点（双口）模块 | 1、安装8位模块式信息插座 双口 2、8位模块式信息插座 TO | 16 | 套 |
| 5 | 48口五类屏蔽配线架 | 1、配线架安装 48口 2、五类屏蔽配线架 48口 | 2 | 套 |
| 6 | 五类电缆跳线 | 1、跳线卡接 2、五类电缆跳线 2m | 120 | 条 |
| 7 | 48位理线器 | 跳线整理器 | 2 | 套 |
| 8 | 金属线槽 200*150*1.5 | 金属线槽 200*150*1.5 长度≥60米 | 1 | 项 |
| 9 | 金属线槽 200*100*1.5 | 金属线槽 200*100*1.5 长度≥560米 | 1 | 项 |
| 10 | PVC线槽 | PVC线槽 长度≥1500米 | 1 | 项 |
| 11 | 22U网络机柜2000*600*600 | 22U网络机柜2000*600*600 | 2 | 台 |
| 4.接入层网络设备 |
| 1 | 24口千兆接入交换机 | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 7.14” | 7 | 台 |
| 2 | 48口千兆接入交换机 | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 7.15” | 16 | 台 |
| 5.核心层网络设备 |
| 1 | 核心交换机 | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 7.16” | 1 | 台 |

        - 监控中心机房配套

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房建设装修部分 |
| 1.天花装修部分 |  |
| 1 | 天花装修 | 铝合金微孔天花板（600x600x0.8mm、加强龙骨、次龙骨）、铝合金天花收边条、天花防尘漆 | 1 | 项 |
| 2.地面装修部分 |  |
| 1 | 地面装修 | 抗静电活动地板（600×600×35mm、含支撑脚架、横梁、镙钉等）、活动地板出风口（600×600×35mm，不少于8块）、静电地板收边条、地板防尘漆、地面保温处理、机房入口大理石贴面、双头地板吸 | 1 | 项 |
| 3.墙面装修部分 |  |
| 1 | 墙面装修 | 墙面彩钢板、墙面刷乳胶漆、固定间墙不锈钢装饰槽、彩钢板与天花地面间隔装饰 | 1 | 项 |
| 4.门窗装修部分 |  |
| 1 | 门窗装修 | 玻璃隔断、玻璃门、闭门器 | 1 | 项 |
| 5.机房其它装修部分 |  |
| 1 | 精密空调柜机基础 | 使用6号槽钢按个计算 | 1 | 项 |
| 2 | UPS基础 | 使用6号槽钢按个计算 | 1 | 项 |
| 3 | 灭火系统基础 | 使用6号槽钢按个计算 | 1 | 项 |
| 二、机房配电电气工程部分 |  |
| 1 | 市电总配电柜 | 150A，市电漏电开关,配梅兰日兰开关 | 1 | 套 |
| 2 | UPS总配电柜 | 100A，UPS漏电开关,配梅兰日兰开关 | 1 | 套 |
| 3 | 墙面UPS专用插座连底座 | 10A，墙面配套12个UPS双孔插座 | 4 | 个 |
| 4 | 墙面市电专用插座连底座 | 10A，墙面配套12个市电双孔插座 | 4 | 个 |
| 5 | 3+2孔插座及安装 | 32A，地板下插座 | 12 | 个 |
| 6 | 机柜PDU | 机柜PDU | 4 | 个 |
| 7 | 反射罩光盘带电子镇流器 | 3X40W，3联40W灯盘 | 4 | 套 |
| 8 | 日光灯管 | 40W | 16 | 支 |
| 9 | 自带电源LED照明灯 | 自带电源LED照明灯 | 4 | 盏 |
| 10 | 紧急出入指示灯 | 紧急出入指示灯，带蓄电池 | 2 | 个 |
| 11 | 照明开关 | 双联开关 | 2 | 个 |
| 14 | 电力电缆 | 电力电缆ZRYJV-3*4（含电缆头制作安装）、阻燃 长度≥100米 | 1 | 项 |
| 15 | 电力电缆 | 电力电缆ZRYJV-5*6（含电缆头制作安装）、阻燃 长度≥20米 | 1 | 项 |
| 16 | 电力电缆 | 电力电缆ZRYJV-5*4（含电缆头制作安装）、阻燃 长度≥150米 | 1 | 项 |
| 17 | 电力电缆 | 电力电缆ZRYJV-4*25+1*16（含电缆头制作安装）、阻燃 长度≥30米 | 1 | 项 |
| 18 | 电力电缆 | 电力电缆ZRYJV-4*35+1*16（含电缆头制作安装）、阻燃 长度≥80米 | 1 | 项 |
| 19 | 电气配线 | 电气配线ZR-BV-1.5、阻燃 长度≥50米 | 1 | 项 |
| 20 | 电气配线 | 电气配线ZR-BV-2.5、阻燃 长度≥400米 | 1 | 项 |
| 21 | 电气配线 | 电气配线ZR-BV-4、阻燃 长度≥120米 | 1 | 项 |
| 22 | 电气配线 | 电气配线NH-BV-4、阻燃 长度≥80米 | 1 | 项 |
| 23 | 电气配线 | 电气配线BVV-50 长度≥42米 | 1 | 项 |
| 24 | 金属线槽 | 金属线槽400*100、带防火隔板（包含支吊架的制作、安装、除锈、刷漆） 长度≥33米 | 1 | 项 |
| 25 | 金属线槽 | 金属线槽300*100（包含支吊架的制作、安装、除锈、刷漆） 长度≥18米 | 1 | 项 |
| 26 | 电线配管 | 电线配管SC25 长度≥18米 | 1 | 项 |
| 27 | 电线配管 | 电线配管JDG20 长度≥140米 | 1 | 项 |
| 28 | 电线配管 | 电线配管PC32 长度≥80米 | 1 | 项 |
| 29 | 金属软管 | 金属软管 长度≥18米 | 1 | 项 |
| 三、机房防雷接地系统 |  |
| 1 | 三相电源第二级防雷保护系统 | 三相电源第二级防雷保护系统、V20-C/3+NPE | 1 | 套 |
| 2 | 等电位接地端子箱 | 等电位接地端子箱 | 3 | 台 |
| 3 | 接地母线40*4镀锡铜排 | 接地母线40*4镀锡铜排 长度≥70米 | 1 | 项 |
| 4 | 接地跨接线BVR-1×6mm² | 接地跨接线BVR-1×6mm² 长度≥50米 | 1 | 项 |
| 5 | 接地跨接线BVR-1×50mm² | 接地跨接线BVR-1×50mm² 长度≥40米 | 1 | 项 |
| 6 | 接地黄绿线 | BVV-6mm2 长度≥150米 | 1 | 项 |
| 四、机房精密空调及新风配套建设部分 |  |
| 1 | 精密空调 | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 7.17” | 1 | 套 |
| 2 | 精密空调安装及材料 | 10米铜管、保温材料、制冷剂、支架、进排水管、电缆 | 1 | 套 |
| 3 | 接风管式高速排风扇 | 接风管式高速排风扇 | 1 | 台 |
| 4 | 单叶排风风口 | 600X600mm | 2 | 套 |
| 5 | 铝合金防水百叶 | 900X300mm | 1 | 套 |
| 6 | 排气管连25mm玻璃棉保温 | 0.8mm-1mm厚 面积≥20平方米 | 1 | 项 |
| 五、机房UPS部分 |  |
| 1 | UPS主机 | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 7.18” | 1 | 套 |
| 2 | UP电池 | 1.类型：高品质阀控式铅酸免维护电池 ；1小时后备电池 | 32 | 套 |
| 3 | UPS主机及电池箱、支架 | UPS主机及电池箱、支架 | 2 | 套 |
| 六、机房气体消防报警建设部分 |  |
| 1 | 100L柜式七氟丙烷灭火装置 | 1. 100L柜式七氟丙烷灭火装置 2. 灭火控制器 3. 放气指示灯 4. 气体启停装置 5. 消防声光、警铃装置 6. 烟感、温感探测装置 | 1 | 套 |
| 12 | 人员安全部分 | 氧气呼吸装置、防毒面具、手提气体灭火器、消防应急灯等 | 2 | 套 |
| 七、机房环境监控建设部分 |  |
| 1 | 机房环境监控平台(B/S) | 详见招标技术方案 | 1 | 套 |
| 2 | 机房环境监控主机 | 标配:CPU 相当于英特尔(Intel)22纳米 酷睿i5 四核处理器 3.2GHz 6M三级缓存/年保主板 /8G内存/500G SATA硬19寸-21寸液晶宽屏显示器 | 1 | 台 |
| 3 | 硬盘录像机 | 录像回放：支持1、2、3、4路同步回放功能 备份方式：支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份 视频输入：8路 BNC接口 视频输出：1路模拟视频BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms)、1路VGA输出、1路HDMI输出 音频输入：1路 音频输出：1路线性音频输出 网络：1个 RJ45接口, 10/100M自适应 通信：标准485接口，支持半双工，绿色接线柱接口 USB：2个USB 2.0接口 支持1080P高清预览；支持700线模拟摄像机接入，支持全通道960H实时编码；支持4路通道实时同步回放；支持HDMI/VGA/TV同步输出；支持多画面预览(零通道编码)功能，分辨率，帧率以及码流都可设；支持配额录像、不同通道录像可分配不同的存储空间；支持冗余录像功能，视频录像可以同时分别写入不同的硬盘；隐私录像功能功能，可设置特定的通道视频的预览权限；支持录像标签自定义，智能检索及回放；支持重要录像保护锁定功能；支持IPv6协议；该产品的节能认证及检测报告扫描件并进入最新的18期节能产品政府采购清单 | 1 | 台 |
| 4 | 彩色红外枪型摄像机 | 快门：1/50s~1/100,000s；日夜转换模式：ICR红外滤片自动切换；镜头类型：IR3/IR3E：2.8mm/3.6mm/6mm/8mm镜头可选；同步方式：内同步；视频输出：1Vp-p Composite Output（75欧姆/BNC）；信噪比：大于60dB(AGC OFF)；白平衡：自动；增益控制：自动：背光补偿：自动；红外灯控制方案：光敏控制方案；降噪：2D降噪；红外线照射距离：IR3/IR3E:30米 ；防护等级：IP66。 含:支架 含前端防雷器 | 4 | 台 |
| 5 | 彩色红外半球摄像机 | 图像传感器:1/3" HDIS；视频制式:PAL； 有效像素:720(H)×480(V)； 水平解析度:700TVL；最低照度:彩色：0.1Lux/F1.2（0Lux红外灯启动）；电子快门:1/50s~1/100,000s；镜头类型:2.8mm/3.6mm/6mm/8mm镜头可选；日夜转换模式:自动彩转黑,ICR红外滤片自动切换；同步方式:内同步；视频输出:1Vp-p Composite Output（75欧姆/BNC）；信噪比:大于60dB（AGC OFF)AGC OFF）；白平衡:自动；背光补偿:自动；曝光控制:自动；红外灯控制方案:光敏控制方案；红外线照射距离:IR2/IR2E:20米；降噪:2D降噪；防护等级:IP66 含前端防雷器 | 1 | 台 |
| 6 | 电量监测仪 | 电量监测仪 | 1 | 套 |
| 9 | 2米水侵传感 | 2米检测线+延长线+控制器一套(可实现485信号及开关量信号双输出) | 2 | 套 |
| 10 | 烟雾传感 | 烟雾探测器+开关量编码器 | 2 | 套 |
| 11 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器+485信号编码 | 2 | 个 |
| 12 | 门禁 | 支持刷卡开门及密码输入开门,支持屏幕显示 需提供现场门的样式,定制门磁种类 含门禁控制器+门禁读卡器+5张门禁卡+定制门磁+门禁控制器内的嵌入式控制软件 | 1 | 套 |
| 13 | 门禁卡 | 门禁卡 | 5 | 张 |
| 14 | 紧急报警按钮 | 按钮探测器+开关量编码器+钥匙1把 | 1 | 套 |
| 15 | 市电开关监测器 | 可用于电量开关监测，机柜电源开关监测，新风机开关监测等，一套可以监测8个机柜 | 2 | 套 |
| 16 | 开关量采集器 | 网络输出接口 | 1 | 个 |
| 18 | 通讯接口转换器 | 232信号转485信号转接器 | 1 | 个 |
| 19 | 485信号采集控制器(2口) | 根据现场前端设备定制开发,网络输出接口,此价格含嵌入式软件定制费用 | 1 | 个 |
| 20 | 机房监测专用工业电源 | 根据现场设备参数定制电源参数 | 4 | 台 |
| 21 | 声光报警器 | 声光报警器 | 1 | 台 |
| 22 | 门磁 | 门磁 | 1 | 个 |
| 23 | 电锁 | 电锁 | 1 | 个 |
| 24 | 出门按钮 | 出门按钮 | 1 | 个 |
| 25 | 5A电锁电源 | 5A电锁电源 | 1 | 个 |
| 26 | 电源供应器 | 电源供应器 | 1 | 台 |
| 八、机房网络综合布线部分 |  |
| 1.网络终端设备部分 |  |
| 1 | 全钢机柜 | 800*800*2000 | 4 | 台 |
| 2 | 16路KVM切换系统 | KVM智能切换系统 | 1 | 台 |
| 2. 网络综合布线前端部分 |  |
| 1 | 墙面单口信息模块 | 单口信息面板+底盒+模块 | 4 | 个 |
| 2 | 机柜地面4口信息模块 | 4口信息面板+底盒+模块 | 4 | 个 |
| 3 | 五类屏蔽双胶线 | 五类双胶线 | 3 | 箱 |
| 4 | 五类24口配线架 | 五类24口配线架带理线架+模块 | 1 | 台 |
| 5 | 跳线 | 1.5米跳线 | 96 | 条 |
| 3.网络布线管材费用 |  |
| 1 | 网络布线管 | 镀锌金属线槽、阻燃线管、线管及其他辅助材料 | 1 | 项 |

        - 防雷及UPS供电系统

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管教院区防雷建设 |
| 1 | 防雷地网 | 防雷地网，作为整个管教院区的防雷地网 | 1 | 项 |
| 2 | 接地跨接线 | 接地跨接线BVR-1×50mm²，至各栋建筑楼值班室或机房 长度≥800米 | 1 | 项 |
| UPS集中供电系统 |
| 1 | UPS主机 | 详见招标“七、主要设备技术指标要求 7.18” | 1 | 套 |
| 2 | UP电池 | 类型：高品质阀控式铅酸免维护电池 ；1小时后备电池 | 32 | 组 |
| 3 | UPS主机及电池箱、支架 | UPS主机及电池箱、支架 | 2 | 套 |
| 4 | 主干电源线 | RVV 3*10+1*6 长度≥600米 | 1 | 项 |
| 5 | 配电箱 | 含配电开关 | 7 | 个 |
| 6 | 室外硬质PVC管 | 1、电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径mm以下) 100 2、PVC塑料管 D110 3、长度≥400米 | 1 | 项 |

        - 综合管理平台

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.综合管理软件平台 |  |
| 1 | 视频监控组件 | 1.视频控制 2.多画面监视 3.多画面轮巡 4.控制优先权机制 5.录像与回放、点播 6.录像抓拍 7.视频联动 8.收藏夹功能 9.模糊查询 | 1 | 套 |
| 2 | 周界报警组件 | 获取周界报警系统的报警信息，可实现图形化显示方式与电子地图进行交互显示，可与联动系统进行关联。周界报警具有一定的防区定位功能时，可实现周界报警的视频定位联动功能，并通过声光、语音方式进行提示或通知。 针对重点部位进行视频移动跟踪、越界检测等视频智能分析功能。 于此同时，实现周界划线布防，越界报警功能。 | 1 | 套 |
| 3 | 紧急报警组件 | 获取报警系统的紧急报警信息，并通过声光、语音方式进行提示或通知，可与联动系统进行关联，并可实现周界报警的视频定位联动功能。报警包括：报警按钮、越界报警、探测报警等。 | 1 | 套 |
| 4 | 门禁管理组件 | 基于综合管理服务器，可实现平台开关AB门、人员通道、车辆通道门，可控制门常开、常闭、按次开关； 平台可实时显示门的开关状态； 和所政系统对接，显示刷卡人员姓名、照片等信息。 | 1 | 套 |
| 5 | 对讲管理组件 | 实现分控中心和所属大队戒毒人员之间可视监听、对讲、广播；也可和监控系统联动实现总控中心与分控中心、宿舍实时可视监听、对讲和广播。 | 1 | 套 |
| 6 | 大屏幕（电视墙）管理组件 | 通过软件组件实现对大屏幕的显示内容和位置任意切换就是大屏幕显示控制 | 1 | 套 |
| 7 | 应急广播管理组件 | 1.定时广播：如活动开始、中途休息、结束散场期间的背景音乐、铃声、通知等。 2.应急广播：如消防广播、报警广播、临时广播等。 3.广播管理：远程定义广播开始时间、设备开启时序、节目源等；远程编辑音源等；远程分级、分区、分时、同步广播等。 4.定时形成广播日志等。 5.广播监听。 6.广播与周界报警联动。 | 1 | 套 |
| 8 | 电子地图组件 | 电子地图可采用三维地图、矢量地图、栅格地图等多种地图模式，提供系统的地图定位、智能联动、智能跟踪分析等业务的地理信息数据支持。可以将各种终端资产（前端设备）在电子地图上进行实地标注，使之在操作界面中能够直观的表现，能够在高级联动分析应用时提供基础数据支持，分析各资产的方位、角度等关联信息，和全球定位系统等无缝衔接，准确定位各种经纬度信息点。最终为用户提供更好的图形化业务运行界面，使操作直观简便。 | 1 | 套 |
| 9 | 应急指挥组件 | 1.定时广播：如活动开始、中途休息、结束散场期间的背景音乐、铃声、通知等。 2.应急广播：如消防广播、报警广播、临时广播等。 3.广播管理：远程定义广播开始时间、设备开启时序、节目源等；远程编辑音源等；远程分级、分区、分时、同步广播等。 4.定时形成广播日志等。 5.广播监听。 6.广播与周界报警联动。 | 1 | 套 |
| 10 | 运维管理组件 | 1.运维管理( IT Operations Management)帮助机构建立快速响应并适应机构业务环境及业务发展的IT运维模式，实现基于ITIL的流程框架、运维自动化。 2.运维管理主要针对机构软硬件使用运行的监测管理，如安防监控摄像机、DVR、门禁设备、报警主机、服务器等硬件设备，及服务状态、平台系统组件、网络、故障、异常等软件故障。 | 1 | 套 |
| 11 | 值班管理组件 | 实现部门管理、排班管理、查询统计、报表生成、数据同步等功能 | 1 | 套 |
| 12 | 信息发布系统 | 领导可以通过客户端，向任何网内平台发送信息，并且能够将重要提示提醒信息，直接发送至指挥中心大屏幕，或者LED屏幕上。 | 2 | 套 |
| 13 | 数据统计查询组件 | 根据设定的时间、日期等对一段时间内系统生成和传输的数据（如报警数量、设备状况等）进行统计、分析，并生成EXCEL统计报表供管理人员打印保存的管理软件为数据统计报表模块，可以对平台系统的各个数据流进行监测统计。 | 1 | 套 |
| 2.硬件平台 |  |
| 1 | 数据库服务器 | 配2个相当于英特尔®新一代至强®处理器 E5-2640 (六核 2.5 GHz,15MB共享三级缓存,95W); 16GB PC3-10600R (寄存式内存，配置为4x4GB，总计可扩20条DIMM); 标配双千兆以太网卡以及1个管理专用千兆以太网口; 标配集成1个智能阵列控制器，512MB独立缓存;4*300G SAS 10K硬盘; 标配支持8块SFF小尺寸热插拔硬盘,可选16 SFF小尺寸硬盘笼; 2个800W通用插槽热插拔高效电源,标配即为1+1冗余;DVD±RW刻录光驱;2U机架式带免工具安装导轨 | 1 | 台 |
| 2 | 流媒体服务器 | 配2个相当于英特尔®新一代至强®处理器 E5-2640 (六核 2.5 GHz,15MB共享三级缓存,95W); 16GB PC3-10600R (寄存式内存，配置为4x4GB，总计可扩20条DIMM); 标配双千兆以太网卡以及1个管理专用千兆以太网口; 标配集成1个智能阵列控制器，512MB独立缓存;4*300G SAS 10K硬盘; 标配支持8块SFF小尺寸热插拔硬盘,可选16 SFF小尺寸硬盘笼; 2个800W通用插槽热插拔高效电源,标配即为1+1冗余;DVD±RW刻录光驱;2U机架式带免工具安装导轨 | 1 | 台 |
| 3 | 业务管理服务器 | 配2个相当于英特尔®新一代至强®处理器 E5-2640 (六核 2.5 GHz,15MB共享三级缓存,95W); 16GB PC3-10600R (寄存式内存，配置为4x4GB，总计可扩20条DIMM); 标配双千兆以太网卡以及1个管理专用千兆以太网口; 标配集成1个智能阵列控制器，512MB独立缓存;4*300G SAS 10K硬盘; 标配支持8块SFF小尺寸热插拔硬盘,可选16 SFF小尺寸硬盘笼; 2个800W通用插槽热插拔高效电源,标配即为1+1冗余;DVD±RW刻录光驱;2U机架式带免工具安装导轨 | 1 | 台 |
| 4 | 工作站 | CPU: 相当于i5 处理器i5-4320 相当于MATX Q75主板 内存：2*4G DDR3 独立 主板集成千兆网卡 DVD光驱 硬盘500G（7200/SATA2） USB键盘/USB光电鼠标/操作系统：显示器：不小于23寸 | 4 | 台 |

- 技术要求

项目的测评依据包括两个方面的材料，一方面是项目建设实施相关的项目文档，另一方面是国家针对测评的相关项目技术标准和规范。

（1）项目相关材料

《项目立项文件》、《项目建设方案》、《项目招投标文件》、《项目合同书》、《设备报审表》、《质量证明文件》、《需求说明书》、《概要设计说明书》、《数据库设计说明书》、《详细设计说明书》、《用户使用手册》、《操作手册》、《工程变更单》等。

（2）国家相关技术标准

验收测试是一种严格按照国家或国际标准、行业标准和需求所执行的测试。测试的依据主要包括如下内容：

	GB50174-2008 《电子计算机机房设计规范》

  GB2887-2000 《电子计算机场地通用规范》

  GB／T 50314-2006 《智能建筑设计标准》

	GB 50311-2007 《综合布线系统工程设计规范》

	GB 50348-2004 《安全防范工程技术规范》

	GB 50394-2007 《入侵报警系统工程设计规范》

	GB 50395-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》

	GB 50396—2007 《出入口控制系统工程设计规范》

	GA/T 670-2006《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》

	DBJ08-16-90 《电视监控系统设计规范》

	GB7450-87 《电子设备雷击保护守则》

	GB4943-95 《信息技术设备包括电气设备的安全》

	GB12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》

	GB10408.1-2000 《入侵探测器通用技术条件》

	GB/T16572—1996《防盗报警中心控制台》

	GB50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》

GB/T 25724-2010《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》

	GB/T 25000.10-2016 《软件工程产品质量第1部分质量模型》；

GB/T 18905.5 《软件工程产品评价第5部分评价者用的过程》；

	GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》；

GB 9386-2008《计算机软件测试文件编制规范》；

	GB 14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》；

	项目建设、设计、招标、合同等文档；

	相关行业标准及政府法规

2. 需要进行测评的项目要求与标准

（1）功能性（适合性、准确性、互操作性、安全保密性）

（2）可靠性（成熟性、容错性、易恢复性）

（3）易用性（易理解性、易学性、易操作性、易吸引性）

（4）文档（完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性）

（5）可扩展性（升级性、适应性、集成性）

（6）效率（时间特性、资源特性）

| 质量特性 | 质量特性描述 |
| --- | --- |
| 功能性 | 当系统在指定条件下使用时，系统提供满足明确和隐含要求的功能的能力 |
| 1.适合性 | 系统为指定的任务和用户目标提供一组合适的功能的能力 |
| 2.准确性 | 系统提供具有所需精度的正确或相符的结果或效果的能力 |
| 3.互操作性 | 系统与一个或更多的规定系统进行交互的能力 |
| 4.安全保密性 | 系统保护信息和数据的能力，以使未授权的人员或系统不能阅读或修改这些信息和数据，而不拒绝授权人员或系统对他们的访问 |
| 可靠性 | 在指定条件使用时，系统维持规定的性能级别的能力 |
| 1.容错性 | 在系统出现故障或者违反其指定接口的情况下，系统维持规定的性能级别的能力 |
| 2.易恢复性 | 在失效发生的情况下，系统重建规定的性能级别并恢复受直接影响的数据的能力 |
| 易用性 | 在指定条件下使用时，系统被理解、学习、使用和吸引用户的能力 |
| 1.易理解性 | 系统使用户能理解软件是否合适以及如何能将软件用于特定的任务和使用条件的能力 |
| 2.易学性 | 系统使用户能学习其应用的能力 |
| 3.易操作性 | 系统使用户能力操作和控制它的能力 |
| 4.吸引性 | 系统吸引用户的能力 |
| 文档 | 在规定条件下，提供齐全文档，内容规范。 |
| 1.完整性 | 开发过程文档完整 |
| 2.正确性 | 用户手册编制质量保证 |
| 3.一致性 | 文档自身内容间、用户文档与产品实际运行结果间无相互矛盾，术语间的含义一致 |
| 4.易理解性 | 文档易理解 |
| 5.易浏览性 | 文档易于浏览 |
| 可扩展性 | 确保系统预留相应接口，满足未来软件升级和系统集成。 |
| 1.升级性 | 系统可升级新功能或修改完善现有功能的空间 |
| 2.适应性 | 适应最新版本的信息平台 |
| 3.集成性 | 适应最新版本的信息平台 |
| 效率 | 在规定条件下，相对于所用资源的数量，系统可提供适当性能的能力 |
| 1.时间特性 | 在规定条件下，系统执行其功能时，提供适当的响应和处理时间以及吞吐率的能力 |
| 2.资源利用性 | 在规定条件下，系统执行其功能时，使用合适数据和类别的资源的能力 |

- 服务要求

（1）测评服务商要求

★测评服务商必须具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的检验机构认可证书、实验室认可证书或省级以上（含省、自治区、直辖市）质量监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）的机构开展验收测评。

测评服务商需严格遵守国家现行的有关标准，公正、独立、自主地开展测评工作，维护项目业主单位的合法权益。

- 测评服务商的信息化建设项目测评方案需经项目业主单位确认。

- 测评服务商应为本项目指派专职项目经理，全面负责项目测评合同的履行、负责项目的测评全过程工作。

- 测评开展要求：测试仪器设备、测试软件配套齐全，测评人员必须是经过系统培训的测评人员，且应具有相关测评经验，各专业人数应满足项目各项内容测评要求。

- 测评服务商应在接收项目材料后5个工作日内做出项目测评方案及计划。

- 测评服务商在测评有关项目过程中，需符合广州市信息化项目主管部门的统一要求，并按照项目业主单位的要求及时准确地汇报测评情况，并根据相关测试规范和标准开展测试工作。

- 测评服务商要将信息化项目测评中发现的重大问题及时向项目业主单位汇报。

- 测评服务商提供以上基本测评服务应全部计入报价之中，不得向项目业主单位收取其它任何费用。

（2）测评工程师资质要求

- 项目经理应具有5年以上信息化测评经验，有丰富财政投资信息化项目测试经验，熟悉政府工作方式、办事流程，优秀的沟通能力和口头、文字表达能力，协调处理能力强。

- 测评工程师具有具有2年以上信息化测评经验，有财政投资信息化项目测试经验，优秀的沟通能力和口头、文字表达能力。

（3）安全保密要求

测评服务商及测评服务商安排的工程师需要和项目业主单位签订保密协议，测评服务商对项目下的保密资料应尽到管理人的义务，保密义务最低不得低于其对自己保密信息应尽的审慎态度。如保密资料涉及国家机密，测评服务商应当遵守国家有关国家机密的保密规定。采购人应与测评服务商签订保密协议，以厘清测评服务商保密职责与义务。

- 付款方式

测评服务商完成所有测试工作，出具并向采购人提交正式的测试报告，采购人在收到报告后办理付款手续，向测评服务商支付合同全款即100%的项目测评服务费。